897 Prolaser®

Itsevaaitseva

elektroninen pyörivä laser

Käyttöohje

3600

Kiitos itsevaaitsevan Prolaser® 897 -mallin elektronisen pyörivän laserin hankinnasta. Sinulla on nyt käytössäsi yksi innovatiivisimmista huipputyökaluistamme. Työkaluissa on käytetty uutta lasertekniikkaa, jonka avulla ammattikäyttäjät sekä tee-se-itse-harrastajat voivat mitata tarkkoja tuloksia ja vähentää työhön kuluvaa arvokasta aikaa. 

Käyttösovellukset

Itsevaaitseva Prolaser® 897 on suunniteltu rakennusalan erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten:

• perustojen tekeminen

• seinä- ja aitarakenteet

• kaltevien vesi- ja viemäriputkien asentaminen

• lattioiden tekeminen

• akustisten kattojen kiinnittäminen

• seinämien ja kipsilevyjen asentaminen

Huomautus

3600

Säilytä tätä käyttäohjetta varmassa paikassa, jotta se on saatavilla myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet                                         4  Turvallisuusohjeet                                 5  Yleiskatsaus                                       6–7

Käyttöohjeet                                     8–16

Vaakataso (automaattikäyttö)

Pystytaso (automaattikäyttö)

Kalteva taso (manuaalikäyttö)

Alasluotiminen

Pyörimisnopeuden muuttaminen

Skannaustoiminto

Laserilmaisin

Kauko-ohjaimen käyttö

Virtalähde                                              17

Hoito ja huolto                                      19

Kalibrointitesti                                20–21

Määritykset                                     22–23

Takuu                                                    24

•  Itsevaaitseva elektroninen laite, kaltevuus ± 4°

•  360° kierto mahdollistaa käytön vaaka- tai pystystasossa

•  Voi käyttää kaltevalla pinnalla missä tahansa kulmassa sekä X- että Y-akselilla (manuaalikäyttö)

•  Neljä eri nopeutta (0–600 rpm)

•  Säädettävien skannaustilojen avulla saadaan näkyvät laserviivat

•  Alas-/ylösluotimisen viivat

•  Vakiomallinen jalustakierre (5/8"), jota voi käyttää sekä pysty- että vaakatasossa, voi kiinnittää myös kulmatukeen (ei toimiteta mukana)

•  Laitteessa on kestävät kumisuojukset ja ergonominen kahva

•  Mukana toimitetaan kauko-ohjain ja laserilmaisin

•  Mukana toimitetaan sisäiset paristot ja paristolaturin AC/DC-muunnin

•  Mukana toimitetaan iskuilta suojaava kuljetuskotelo

•  Mukana toimitetaan lasersäteen parannukseen tarkoitetut Beamfinder®-lasit

VAROITUS

Itsevaaitseva Prolaser® 897 on II-luokan laserlaite. Se on valmistettu siten, että se täyttää IEC:n kansainväliset turvallisuusmääräykset. Älä vahingoita tai poista laserlinjaimen turvatarroja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen Prolaser®-laitteen käyttöönottoa. Käytä pyörivää laseria aina tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti ja noudata käyttöohjeessa olevia varoituksia.

Lasersäteet voivat aiheuttaa vakavia silmävammoja, jos säteeseen katsotaan suoraan tai säde suunnataan

muiden henkilöiden silmiin.

•  Suosittelemme suojalasien käyttöä.

•  Älä katso lasersäteeseen suurentavien optisten laitteiden, kuten kiikarien tai kaukoputken, avulla, sillä siitä voi aiheutua vakavia silmävammoja.

•  Suuntaa lasersäde aina siten, että kenenkään ei tarvitse

katsoa siihen suoraan.

•  Älä käytä laserlinjainta lasten lähellä äläkä anna lasten

käyttää laserlinjainta.

Laserlinjain

1. Lasersäteen ulostuloikkuna

2. Näppäimistö

3. Paristojen suojus

4. Paristolaturin pistoke 2

5. 5/8" jalustakierre

6. Kahva	6

4

5

3

Näppäimistö

1. Virtanäppäin

2. Virran ilmaisin

3. Myötäpäivään pyörimisen näppäin

4. Vastapäivään pyörimisen näppäin

5. Automaatti-/manuaalikäytön näppäin

6. Manuaalikäytön ilmaisin

7. Skannaustila/-leveys

8. Nopeuden näppäin

9. Automaattisen kulun näppäin

10. Automaattisen kulun ilmaisin

11. X-akselin nuolet

12. Y-akselin nuolet

11	12

7

4

8

3	10

6	9

5	1	2

Jotta itsevaaitseva Prolaser® 897 -laitteesi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, noudata tarkasti seuraavia ohjeita.

Huomautus

Älä aseta laseria lähelle raskaita

koneita tai värinän lähteitä, jotka voivat haitata laserin vaaitusta.

Vaakataso (automaattikäyttö)

Aseta pyörivä laser tukevalle ja kuivalle alustalle, vakiomalliseen 5/8" kolmijalkaan (ei toimiteta mukana), katosta lattiaan ulottuvaan vaaitustankoon (ei toimiteta mukana) tai seinään kiinnitettävään lisätarvikkeeseen (ei toimiteta mukana).

1. Aseta pyörivä laser noin vaakatasoon. Laite voi tasata suoruutta enintään ± 4° vaakatasossa.

2. Paina virtanäppäintä. Virran ilmaisimen valo syttyy. Jos laite ei ole ± 4°:een raja-arvon sisäpuolella, manuaalikäytön ilmaisin vilkkuu, lasersäteitä ei suunnata mihinkään suuntaan eikä pyöriminen käynnisty. Kytke laite pois päältä ja aseta se uudelleen.

3. Tarkasta, että pyörivä laser on automaattikäytöllä. Tällöin manuaalikäytön ilmaisimen valo ei saa palaa.

4. Pyörivä laser on toimintavalmiudessa, kun virran ilmaisin palaa, manuaalikäytön ilmaisin ei enää vilku ja lasersäteet ovat suunnattuina. Laite on nyt vaakatasossa ja laserpää pyörii myötäpäivään 600 rpm:n nopeudella.

5. Jos haluat, että säde näkyy selkeämmin, muuta pyörimisnopeutta painamalla nopeuden näppäintä tai käytä laserilmaisinta lasersäteen havaitsemiseen (ks. Laserilmaisin).

6. Voit muuttaa pyörimissuuntaa painamalla myötäpäivään pyörimisen tai vastapäivään pyörimisen näppäintä.

7. Paina automaattisen kulun näppäintä, kun haluat pysäyttää lasersäteet automaattisesti yksikön suorittaessa vaaitusta itse. Lasersäteet käynnistyvät automaattisesti uudelleen, kun yksikkö on vaaittu.

8. Voit ohjata pyörivää laseria kauko-ohjaimen avulla (ks. Kauko-ohjaimen käyttö). Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen kaivuutöitä tehtäessä ja betonia levitettäessä.

9. Sammuta pyörivä laser painamalla virtanäppäintä.

Pystytaso (automaattikäyttö)

Pyörivä laser voidaan asettaa siten, että se luo pystysuuntaisen laserviivan, jonka avulla voidaan tarkastaa seinän tai aidan pylvään pystysuuntainen linja.

1. Aseta pyörivä laser kyljelleen maahan, mille tahansa tasaiselle pinnalle tai vakiomalliseen 5/8" kolmijalkaan (ei toimiteta mukana). Aseta pyörivä laser noin vaakasuoraan säätämällä jalkoja tai kolmijalkaa. Laite voi tasata suoruutta enintään ± 4° pystysuunnassa.

2. Paina virtanäppäintä. Virran ilmaisimen valo syttyy.

Jos laite ei ole ± 4°:een raja-arvon sisäpuolella, manuaalikäytön ilmaisin vilkkuu, lasersäteitä ei suunnata mihinkään suuntaan eikä pyöriminen käynnisty. Kytke laite pois päältä ja aseta se uudelleen.

3. Tarkasta, että pyörivä laser on automaattikäytöllä. Tällöin manuaalikäytön ilmaisimen valo ei saa palaa.

4. Pyörivä laser on toimintavalmiudessa, kun virran ilmaisin palaa, manuaalikäytön ilmaisin ei enää vilku ja lasersäteet ovat suunnattuina. Laite on nyt vaakatasossa ja laserpää pyörii myötäpäivään 600 rpm:n nopeudella.

5. Jos haluat, että säde näkyy selkeämmin, muuta pyörimisnopeutta painamalla nopeuden näppäintä tai käytä laserilmaisinta lasersäteen havaitsemiseen (ks. Laserilmaisin).

6. Voit muuttaa pyörimissuuntaa painamalla myötäpäivään pyörimisen tai vastapäivään pyörimisen näppäintä.

7. Paina automaattisen kulun näppäintä, kun haluat pysäyttää lasersäteet automaattisesti yksikön suorittaessa vaaitusta itse. Lasersäteet käynnistyvät automaattisesti uudelleen, kun yksikkö on vaaittu.

8. Voit ohjata pyörivää laseria kauko-ohjaimen avulla

(ks. Kauko-ohjaimen käyttö).

Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen kaivuutöitä tehtäessä ja betonia levitettäessä.

9. Sammuta pyörivä laser painamalla virtanäppäintä.

Kalteva taso (manuaalikäyttö)

Pyörivän laserin voi asettaa siten, että se luo yhden tai kaksi suuntaa antavaa kallistuvaa tasoa mihin tahansa kulmaan. Tämä on hyödyllistä kaltevia betonipintoja levitettäessä, reittien valumaa varmistettaessa sekä vesi- ja viemäriputkia asennettaessa. Pyörivää laseria voi käyttää kulmatuen (ei toimiteta mukana) kanssa ja sen voi asettaa mihin tahansa kulmaan, joka on suurempi kuin ± 4°.

1. Aseta pyörivä laser noin vaakatasoon.

2. Paina virtanäppäintä. Virran ilmaisimen valo syttyy.

3. Paina automaatti-/manuaalikäytön näppäintä. Kun manuaalikäytön ilmaisin syttyy, pyörivä laser on manuaalikäyttötilassa.

4. Valitse X- tai Y-suunta painamalla myötäpäivään pyörimisen tai

vastapäivään pyörimisen näppäintä.

5. X-akselin ja Y-akselin nuolia käyttämällä voit säätää kaltevuuden siten, että se sopii käyttövaatimuksiisi.

6. Saat säteen paremmin näkyviin, kun muutat pyörimisnopeutta

(ks. Pyörimissuunnan muuttaminen), muutat skannaustilaa (ks. Skannaustoiminto)

tai käytät laserilmaisinta 
lasersäteen havitsemiseen 
(ks. Laserilmaisin).

7. Voit ohjata pyörivää laseria kauko-ohjaimen avulla (ks. Kauko-ohjaimen käyttö).

8. Kun haluat palata 
automaattikäyttöön, paina automaatti/-manuaalikäytön näppäintä. Manuaalikäytön ilmaisin sammuu.

9. Sammuta pyörivä laser painamalla virtanäppäintä.

Alasluotiminen

Alasluotimistoiminnon avulla voit keskittää pyörivän laserin valitsemaasi pisteeseen. Tätä toimintoa on paljon helpompi käyttää, kun pyörivä laser asetetaan kolmijalkaan, jossa on ontto liitospultti.

1. Aseta pyörivä laser kolmijalkaan.

2. Siirrä kolmijalkaa ja pyörivää laseria siten, että ne ovat suunnilleen

valitun pisteen yläpuolella.

3. Aseta pyörivä laser vaakatasoon.

4. Kytke pyörivä laser päälle painamalla virtanäppäintä.

5. Siirrä alasluotimisen säde valittuun pisteeseen maahan

nostamalla ja laskemalla kolmijalan jalkoja.

6. Aseta pyörivä laser taas vaakatasoon ja säädä alasluotimisen sädettä kolmijalan jalkojen avulla kuten kohdassa 5.

7. Toista vaihde 6, kunnes alasluotimisen säde on riittävän tarkasti

haluamassasi kohdassa.

8. Jos haluat siirtää pisteen kattoon, käytä ylösluotimisen sädettä sen jälkeen, kun pyörivä laser on keskitetty oikein.

Pyörimisnopeuden muuttaminen

Lasersäde näkyy selkeämmin, kun pyörimisnopeus on hitaampi. Voit muuttaa pyörivän laserpään nopeutta painamalla nopeuden näppäintä. Oletusasetuksena on 600 rpm. Kun painat näppäintä, nopeus muuttuu pykälän verran eteenpäin (600060120300600 rpm).

Skannaustoiminto

Skannaustoimintoa käytetään lasersäteen kattaman alueen rajoittamiseen turvallisuussyistä tai näkyvyyden ja herkkyysen parantamiseksi. Pienempi skannaussegmentti näkyy selkeämmin kuin suurempi skannaussegmentti.

Oletustilana on 360° kierto, joka saa aikaan vaakatasoisen tai

kaltevan säteen koko työskentelyalueeseen tai -tilaan.

Kun painat skannausnäppäintä, tila muuttuu 360°:een kierrosta pykälä kerrallaan seuraavasti 360°180°90°45°10°.

1. Voit muuttaa skannauksen leveyttä painamalla skannausnäppäintä.

2. Skannausmerkin voi sijoittaa tarkasti myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen näppäimillä. Muuta pyörimissuuntaa, jos jokin este muodostaa "kuolleen" alueen, johon lasersäde ei ulotu.

Laserilmaisin

Itsevaaitseva Prolaser® 897 -laite toimii tehokkaasti 150 metrin (500 ft) etäisyydeltä, kun sitä käytetään laserilmaisimen kanssa (säde 75 m / 250 ft).

Käytä laserilmaisinta, jos et näe

lasersädettä kunnolla esimerkiksi ulkotiloissa

tai hyvin valoisissa tiloissa. Kiinnitä

laserilmaisin tankoon, jos laseryksikkö on

sijoitettu päänkorkeuden yläpuolelle.

Laserilmaisimen käyttö

1. Kytke ilmaisin päälle painamalla virtanäppäintä.

2. Valitse näppäintä painamalla hieno tai karkea ilmaisintila: LCD-näytön yläreunaan ilmestyy symboli, joka osoittaa valitun tilan (karkea tila – ylhäällä vasemmalla, hieno tila – ylhäällä oikealla).

3. Valitse mykistetty tila tai tila, jossa äänet

ovat päällä. LCD-näytössä olevassa äänen

symbolissa näkyy viivat           ,kun äänet

kytketään päälle.

4. Käännä ilmaisinikkunaa lasersädettä kohti ja siirrä ilmaisinta ylös- ja alaspäin LCD-näytössä näkyvien nuolten suunnan mukaisesti.

• Laske laserilmaisinta, jos nuoli osoittaa alaspäin

(järjestelmästä kuuluu piippaava ääni).

• Nosta laserilmaisinta, jos nuoli osoittaa ylöspäin

(järjestelmästä kuuluu piippaava ääni).

5. Laserilmaisimen sivuilla olevat tasomerkit ovat lasersäteen tasalla, kun vaakatasoinen säde näkyy LCD-näytössä (järjestelmästä kuuluu jatkuva ääni).

Kauko-ohjaimen käyttö

Laseria voi käyttä infrapunakäyttöisellä kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjain toimii vain, kun infrapunaohjaimen ja ohjauspaneelin kauko-ohjaimen tunnistimen välillä on esteetön näköyhteys. Kauko-ohjain toimii tehokkaimmin alle 20 metrin (65 ft) etäsyydeltä. Kauko-ohjaimen signaalin ilmaisin vilkkuu, kun signaali on lähetetty.

1. Kauko-ohjaimen signaalin ilmaisin	1

2. Myötäpäivään pyörimisen näppäin

3. Vastapäivään pyörimisen näppäin

4. Automaatti-/manuaalikäytön

näppäin			      6			    5

5. Skannaustila/-leveys

6. Nopeuden näppäin / 	4

pysäytysnäppäin	3	   	2

7. X-akselin nuolet

8. Y-akselin nuolet		7

8

Pyörivä laser

Itsevaaitsevan Prolaser® 897 -laitteen mukana toimitetaan

sisäiset uudelleenladattavat paristot ja paristolaturi (AC/DC-muunnin).

Varoitus: Älä käytä C-paristoja, joita ei voi ladata!

1. Lataa paristot, kun näppäimistön virran ilmaisin vilkkuu.

2. Kytke paristolaturi virtalähteeseen.

3. Kytke paristolaturin johto paristolaturin pistokkeeseen

(ks. alla oleva kuva).

3

2

1

1 Virran ilmaisin

2 Paristolaturi

3 Paristolaturin pistoke

Huomautus

Pyörivää laseria voi käyttää

lataamisen aikana. Pariston lataaminen täyteen kestää noin seitsemän tuntia.

4. Paristolaturin ilmaisimen valo palaa latauksen aikana. Ilmaisimen valo vilkkuu, kun paristo on ladattu täyteen.

5. Paristot voi poistaa pyörivästä laserista ruuvamalla

irti ruuvit, joilla paristokotelon kansi on kiinnitetty paikalleen.

Laserilmaisin

1. Paina paristokotelon lukkoa ja poista paristokotelon suojus.

2. Poista 9 V:n alkaliparisto.

3. Aseta sen tilalle uusi 9 V:n alkaliparisto.

Kauko-ohjain

1. Paristokotelo on kauko-ohajimen taustapuolella.

2. Liu'uta paristokotelon suojus auki.

3. Poista tyhjät paristot.

4. Aseta niiden tilalle kaksi AAA-paristoa.

5. Aseta suojus takaisin paikalleen.

Ulkoinen virtalähde

Itsevaaitsevaa Prolaser® 897 -laitetta voi käyttää ulkoisen DC-virtalähteen kanssa. Tämä pienentää paristojen toimintahäiriöiden vaaraa käytön aikana.

Käytä ainoastaan pyörivän laserin mukana toimitettua paristolaturin AC/DC-muunninta, sillä muutoin laitteessa voi ilmetä vaurioita, joita ei voi korjata, eikä takuu ole tällöin voimassa.

Paristolaturin AC/DC-muuntimen sopiva käyttöalue on 50–60 Hz ja sopiva jännite on 110–220 VAC.

Ennaltaehkäisevä huolto

•  Säilytä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on -15 °C – +55 °C 
(5 °F – 131 °F ).

•  Varmista ennen yksikön siirtämistä tai kuljettamista, että se on kytketty pois päältä / lukittu.

•  Jos laserlinjain on märkä, kuivaa se kuivalla liinalla. Älä sulje laserlinjainta kuljetuskoteloon, ennen kuin se on täysin kuiva.

•  Älä yritä kuivata laserlinjainta tulella tai sähkötoimisella

kuivaimella.

•  Älä päästä laselinjainta putoamaan. Vältä kovakouraista käsittelyä ja jatkuvaa värinää.

•  Tarkista laserlinjaimen kalibointi säännöllisesti.

•  Puhdista pehmeällä liinalla, jota on hieman kostutettu saippuaveteen. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhditusliuottimia tai voimakkaita pesuaineita.

•  Pidä laseraukko puhtaana. Puhdista se tarvittaessa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.

•  Pidä laserilmaisimen ilmaisinikkuna puhtaana ja puhdista se tarvittaessa pyyhkimällä pehmeällä liinalla, jota on kostutettu lasinpuhdistusaineeseen.

•  Jos laserlinjainta ei käytetä pidempään aikaan, poista siitä paristot ja säilytä sitä kuljetuskotelossa.

•  Varmista ennen parisojen poistamista, että laserlinjain on kytketty pois päältä.

Korjaustyöt

•  Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen lopussa olevasta takuuosasta.

•  Älä pura laserlinjainta osiin äläkä anna kenenkään valtuuttamattoman henkilön purkaa sitä osiin. Epäasianmukaisesti suoritetut korjaustyöt voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, vaurioittaa laserlinjaimen korjauskelvottomaksi ja aiheuttaa takuun peruuttamisen.

Pyörivä laser toimitetaan tehtaalta täysin kalibroituna. Kapro suosittelee, että linjain tarkastetaan säännöllisesti ja, kun yksikkö on päässyt putoamaan tai sitä on käsitelty varomattomasti.

Vaakatason kalibrointitesti

1. Aseta pyörivä laser noin 50 metrin (150 ft) päähän seinästä tai mittatangosta.

2. Aseta pyörivä laser mahdollisimman tarkkaan vaakatasoon. Sijoita se siten, että X-akseli osoittaa mittatangon tai seinän suuntaan.

3. Kytke pyörivä laser päälle.

4. Katso lasersäteen korkeus mittatangon yläpuolelta tai

piirrä merkki seinään.

5. Kierrä pyörivää laseria 180°.

6. Katso lasersäteen korkeus mittatangon yläpuolelta tai

piirrä uusi merkki seinään. Korkeuksien tai merkkien välinen ero saa olla enintään 10 mm (½ tuumaa).

7. Tee samat toimenpiteet Y-akselin osalta.

Vaakaviivan kalibrointitesti

1. Aseta pyörivä laser tasaiselle pinnalle lähelle esteetöntä

30 metrin (100 ft) pituista seinää.

2. Aseta pyörivä laser mahdollisimman tarkkaan vaakatasoon.

3. Kytke pyörivä laser päälle, merkitse laitteen vieressä olevan säteen sijainti ja merkitse säteen sijainti noin 30 metrin (100 ft) päässä olevassa pisteessä.

4. Siirrä pyörivä laser 30 metrin (100 ft) päähän merkitsemäsi pisteen viereen.

5. Aseta pyörivä laser mahdollisimman tarkkaan vaakatasoon.

6. Kytke pyörivä laser päälle, merkitse laitteen vieressä olevan säteen sijainti ja merkitse alkuperäisen pisteen vieressä olevan säteen sijainti.

7. Mittaa näiden pisteiden välinen korkeusero. Näiden kahden mittaustuloksen pitäisi olla yhdenmukaisia, mutta tietyissä olosuhteissa ero saa olla enintään 6 mm (¼ tuumaa).

| Tuote | Itsevaaitseva Prolaser® 897 Elekroninen pyörivä laser |
| --- | --- |
| Vaaka-/pystysuuntainen Säteen tarkkuus | ± 0,1 mm/m ± 0,0001 "/" |
| Alas-/ylösluotimisen piste Tarkkuus | ± 1 mm/m ± 0,001 "/" |
| Itsevaaitusalue | ± 4° |
| Veden- ja pölynpitävä | Sisä-/ulkotilat IP 54 (Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö) |
| Suositeltava työskentelyalue | Sisätiloissa 50 m (160 ft) ja ulkotiloissa 150 m (500 ft) laserilmaisimen kanssa |
| Laserlähde | 635 nm:n laserdiodi |
| Luokitus | Luokka II |
| Pyörimisnopeus (rpm) | 0 (kiinteä piste), 60, 120, 300, 600 rpm |
| Pyörimisliikkeen kattavuus (skannaustoiminto) | 0° (kiinteä piste), 10°, 45°, 90°, 180°, 360° |

| Tehokas työskentelylämpötila | -10 °C – +45 °C (-14 °F – +113 °F) |
| --- | --- |
| Kauko-ohjainmen etäisyys | Noin 20 m (65 ft) |
| Kauko-ohjaimen virransyöttö | Kaksi AAA-paristoa |
| Laserin virransyöttö | DC 4,8–6 V, 4 x 1,2 V (Ni-MH uudelleen ladattava) |
| Laserpariston käyttöaika | Noin 20 tuntia jatkuvassa käytössä |
| Laserilmaisimen virransyöttö | Yksi 9 V:n alkaliparisto |
| Laserilmaisimen pariston käyttöaika | 50 tuntia jatkuvassa käytössä |
| Paino | 2,0 kg paristojen kanssa |
| Mitat (P x L x K) | 160 (P) x 160 (L) x 185 (K) mm |

Tällä tuotteella on kahden vuoden rajoitettu takuu, joka koskee materiaaleissa ja valmistuksessa havaittuja vikoja. Se ei kata tuotteita, joita on käytetty epäasianmukaisesti, muutettu tai korjattu.

Rekisteröi tämä takuu osoitteessa www.kapro.com

Jos hankkimasi laserlinjaimen käytössä ilmenee ongelmia, palauta tuote ja ostotodistus ostopaikkaan.

Toolcat Oy Nissinpuisto 6

02780 Espoo

www.Toolcat.fi

©2011 Kapro Industries Ltd.

©2011 Kapro Industries Ltd.